## Slide 1: 2011-2016

## Slide 2: 2011
В начале 2011 года принято решение о создании компании, одновременно с чистого листа начато проектирование первых типономиналов Питерфлоу.
Одновременно проектировалась и строилась производственная линия для новых расходомеров.
- Технология стабилизации электродов
- Заполнение корпусов полиуретановой пеной
- Принципиально новая конструкция с пожизненной гарантией от протечек
- Нержавеющая сталь и пластик
- Отслеживание истории каждого прибора по VIN

## Slide 3: 2012
В течении 2012 года основной задачей было безусловное исполнение контрактов и обязательств, одновременно с достижением требуемого качества и производительности конвейера. Сквозная система контроля качества. Тестирование каждого прибора на герметичность. Тестирование ответственных деталей конструкции на термобарическом стенде. Мониторинг на проливной.
PC20-12
PC32-30
PC50-72
3 типоразмера, Qmax от 12 до 72 м3/час

## Slide 4: 2013
Расходомеры серии «L» имеют встроенные конфузоры с углом сужения порядка 5-8° и оптический класс полировки измерительного канала.

## Slide 5: 2013
Начато производство расходомеров L-серии с прямоугольным каналом и максимальной скоростью 5м/сек.
Выпущены фланцевые приборы больших диаметров - 80 и 100 мм
PC20-6 | L
PC32-15 | L
PC50-36 | L
PC80-90Ф | L
PC100-140Ф | L
8 типоразмеров, Qmax от 6 до 140 м3/час

## Slide 6: 2013
Две проливные установки с Qmax=200 м3/час позволяют поверять до 8 тыс. приборов в месяц.

## Slide 7: 2014
Термобарические стенды выборочного контроля при температуре до 150 град и давлении 25 атм.

## Slide 8: 2014
Внедрение ПО системы 100% мониторинга приборов.
Для монтажа на пластиковые трубы выпущены приборы 20 и 32 с муфтами.
PC100-280M | 
PC150-630Ф | 
PC20-6M | L
PC20-12M | 
PC32-15M | L
PC32-30M | 
14 типоразмеров, Qmax от 6 до 630 м3/час

## Slide 9: 2015
Электромагнитные расходомеры Питерфлоу
25 типоразмеров, DN20 - DN200
Chart: 
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Номенклатура | 3 | 8 | 12 | 25

## Slide 10: 2015
Электромагнитные расходомеры Питерфлоу
25 типоразмеров, Qmax от 6 до 2500 м3/час
DN | М | Ф | С | L
20 | М | Ф | С | L
32 | М | Ф | С | L
40 |  | Ф |  | L
50 |  | Ф | С | L
65 |  | Ф |  | L
80 |  | Ф |  | L
100 |  | Ф |  | L
150 |  | Ф |  | 
200 |  | Ф |  | 

## Slide 11: 2015
На основе опыта эксплуатации выпущенных приборов готовится плановая модернизация с новым описанием типа, в котором расходомеры отвечают стандартам ГОСТ Р 50193 и МОЗМ МР 49-1, а также стандартам ГОСТ Р 51649, ГОСТ Р ЕН 1434-1 в части, относящейся к измерительному каналу расхода теплосчётчиков для водяных систем теплоснабжения по одноимённым классам.
Расширенная диагностика отвечает требованиям NAMUR к электромагнитным расходомерам. Определение пустого канала, утечки, магнита, разрыва трубы. Возможность заказа прибора с батарейным питанием.
Новая метрология

## Slide 12: 2016
Для приборов класса точности 1:
Ef для верхней зоны расхода (Q2≤ Q ≤Q4) равна ± 1 %,
Ef для нижней зоны расхода (Q1≤ Q ≤Q2) равна ± 3 %;
Для приборов класса точности 2:
Ef для верхней зоны расхода (Q2≤ Q ≤Q4) равна ± 2 %,
Ef для нижней зоны расхода (Q1≤ Q ≤Q2) равна ± 5 %.
Диапазон измерения выбирается из ряда 160, 250, 400, 630, 1000

## Slide 13: 2016
Для совместимости старые классы точности оставлены без изменения: A, B и С. Маркировка новых классов состоит из двух полей, например, маркировка Питерфлоу РС20-10K24 соответствует расходомеру с 2 классом точности и диапазоном 400.
Диапазон измерения выбирается из ряда 160, 250, 400, 630, 1000
Маркировка класса точности

## Slide 14: 2016
Питерфлоу РС
Питерфлоу СВ
Питерфлоу М
Питерфлоу К
25 типоразмеров x 4 типа сенсора

## Slide 15: 2016
25 типоразмеров x 4 типа сенсора
Питерфлоу РС
Гальваническая развязка измерительной схемы | Отсутствие отказов электроники, отсутствие требований к заземлению. Возможность питания нескольких расходомеров от общего источника питания.
Технология старения электродов | Отсутствие “замачивания”
Схема стабилизации тока индуктора | Отсутствие температурной зависимости
Заполнение полиуретановой пеной | Устойчивость к конденсату
Индикация всех параметров | Нет необходимости использовании компьютера, контроль настроек
Высокая надёжность | Гарантия до 12 лет
Надёжность

## Slide 16
USB, SD, RS-232, входы давления, питание датчиков, простота освоения
ТВ7
тепловычислитель
2011
2013
2016

## Slide 17: 2016
Числоимпульсные выходы в расходомерах «Питерфлоу» получат возможность передачи, а числоимпульсные входы в тепловычислителях «ТВ7» возможность приёма цифровой информации в соответствии с EN 60870.
Вся диагностика из расходомеров будет доступна для вычислителя.
Телеметрия

## Slide 18: 2016
Облако
Для входа достаточно знать VIN конкретного вычислителя и пароль
Каждый выпущенный вычислитель ТВ7 будет продаваться предподключенным с облаку ТЕРМОТРОНИК. Это даст возможность небольшим компаниям иметь готовое решение для мониторинга и сбора информации, а для ГРЦ - исключит необходимость опроса конкретных узлов учёта. Необходимо только знать VIN конкретного вычислителя и иметь пароль для входа в облако.

## Slide 19
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !!!