## Slide 1: Коммерческому учету тепловой энергии – единую приборную базу
В.А. Медведев
ФБУ «Ростест – Москва»

## Slide 2
Навести порядок в применяемых средствах и методиках измерений тепловой энергии, сделать прозрачными результаты ее приборного коммерческого учета у производителей и потребителей - значит снизить риски возникновения споров и претензий на рынках этого специфического товара

## Slide 3
Измерительные системы на базе теплосчетчиков
Теплосчетчики могут быть объединены в измерительную систему с цифровым вычислительным компонентом. Функции такого компонента: архивирование, суммирование показаний каналов, поддержание «единого времени», формирование отчетов . В системе могут быть также каналы давления, расхода и т.д.
Закрытая система (отопление). Датчик расхода на подающем или обратном трубопроводе.
Открытая система (например, горячее водоснабжение). Теплосчетчики на подающем и обратном трубопроводах.

## Slide 4
МОЗМ Р 75
и ТСЧ в России
Требования к средствам измерения – один из главных камней в основании любой методики измерения
Измерения должны производиться в установленных единицах, с использованием узаконенных средств измерений и в соответствии с аттестованными методиками измерений
Измерение – совокупность действий, направленных на получение результата
СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ:
Меры
Измерительные преобразователи
Измерительные приборы
Измерительные системы

## Slide 5
МОЗМ Р 75
и ТСЧ в России
с одним датчиком потока и двумя термометрами (комплект). (Мы обычно называем такой теплосчетчик - «для закрытой системы»).
Уравнение измерения:
с одним датчиком потока и одним термометром. (Теплосчетчик у потребителя в тупиковой системе, без возврата теплоносителя).
Уравнение измерения:
Значение константы с либо устанавливается договором, либо принимается постоянной величиной согласно нормативному документу, задающему ОТТ для такого СИ. Например, может быть положено с=0.
Два вида «элементарных» теплосчетчиков:

## Slide 6: Теплосчетчики: назад, к простым приборам?
Бурный прогресс в развитии «интеллектуальной мощности» теплосчетчиков – достоинство или недостаток?
Все больше проявляются свойства теплосчетчика как измерительной системы с развиваемым программным компонентом.
Должны быть приняты и выполнятся определенные правила и договоренности, удобные и понятные для потребителя, выполнимые с точки зрения изготовителя, допустимые с позиций закона и возможности контроля со стороны государства, призванного регулировать отношения в этой важнейшей сфере экономики.
2004 г.

## Slide 7
Отбор теплоносителя
t1
t2
M1
M2
Q=M1*(h1-h2) + (M1-M2)*(h2-hхол.в.)
Рис. 1 Система отопления с отбором горячей воды. Измерительные компоненты каналов измерительной системы – термометры и расходомеры. (Косвенные измерения тепловой энергии)
Теплосчетчики и системы измерения тепловой энергии в России

## Slide 8
Отбор теплоносителя
t1
t2
M1
M2
Q1=M1*(h1-hхол. в.)
Q2=M2*(h2-hхол. в.)
Q = Q1 – Q2
Рис. 2. Система отопления с отбором горячей воды. Измерительные компоненты каналов измерительной системы – теплосчетчики.
(Прямые измерения тепловой энергии)
Теплосчетчики и системы измерения тепловой энергии в России

## Slide 9
Единый теплосчетчик
(не имеет отделяемых составных элементов
Комбинированный теплосчетчик
Составные части:
датчик расхода
пара термометров (или один)
- вычислитель
Концепция – теплосчетчик – измерительный прибор
ГОСТ Р ЕН 1434-1-2011
Концепция – теплосчетчик – измерительная система
ГОСТ Р 51649-2014
Вычислитель
Датчик расхода
Термометр 1
Термометр 2
Измерительно-вычислительный компонент
Связующие компоненты
Измерительные компоненты
Для прибора определено понятие предела допускаемой погрешности
Для измерительной системы не определено понятие предела допускаемой погрешности. Это атрибуты измерительных каналов системы
?

## Slide 10
Cоотношение терминов «теплосчетчик»
по ГОСТ Р 51649 и EN 1434
по EN 1434-97 | соотношение | по ГОСТ Р 51649-2000
Теплосчетчик |  | Теплосчетчик
 |  | Одноканальный теплосчетчик
 |  | Измерительный компонент канала измерительной системы - многоканального теплосчетчика
Теплосчетчики и системы измерения тепловой энергии в России
2008 г.

## Slide 11: Из Приказа МинПромТорга от 21 января 2011 г. N 57 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ТЕХНИЧЕСКИМ ТРЕБОВАНИЯМ К СИСТЕМАМ И ПРИБОРАМ УЧЕТА ВОДЫ, ГАЗА, ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ
«Настоящие рекомендации…соответствуют Директиве
2004/22/ЕС Европейского Парламента и Совета от 31 марта 2004 г. "О средствах измерения".
Настоящие методические рекомендации предлагаются для использования производителями и потребителями систем и приборов учета воды, газа, тепловой энергии, электрической энергии.»
Из Приложения 3:
«Теплосчетчик представляет собой техническое средство в виде единой законченной конструкции либо в виде соединения составных частей: датчика расхода, датчиков температуры, вычислителя».
Методика 99/пр содержит указание на использование этих рекомендаций