## Slide 1
Продукты и решения НПО КАРАТ для коммунальной энергетики
Научно-Производственное Объединение КАРАТ

## Slide 2
Производство приборов учета | Инженерные услуги в сфере приборного учета и автоматизации | Услуги метрологической лаборатории | Поставка теплотехнического оборудования
Научно-производственное объединение КАРАТ
Головной офис в Екатеринбурге. Филиалы: Москва, Челябинск, Пермь, Новосибирск, Красноярск, Владивосток
Штат: 220 человек Краснодар, Тюмень
на рынке с 1994 г.
О компании

## Slide 3
Программное
обеспечение
Квартирные
теплосчетчики
Вычислители
Расходомеры
Коммуникационное
оборудование
КАРАТ-551
электромагнитные
КАРАТ-РС
ультразвуковые
КАРАТ-551
ультразвуковые
КАРАТ-КОМПАКТ-2
Ультразвуковые теплосчетчики
КАРАТ-308
КАРАТ-307
КАРАТ-306
электронный сервис
«ЭНЕРГОКАБИНЕТ»
КАРАТ-902
коммуникатор
GSM/ GPRS
КАРАТ-922
конвертер
интерфейса LoRaWan
КАРАТ-911,
КАРАТ-912
контроллеры M-bus
КАРАТ-910
конвертер
Интерфейса Ethernet
Продукция НПО КАРАТ

## Slide 4
Технология интернета вещей в приборном учете
Тренды автоматизации и всепроникающего интернета задают новый вектор развития приборного учета.
К известным технологиям беспроводной передачи данных – GSM, GPRS, Wi-Fi, добавляются новые технологии, такие как сети LPWAN.
Технология LoRaWAN все активнее внедряется в приборный учет, освещение, управление энергосистемами.
Решения НПО КАРАТ для коммунальной энергетики
НПО КАРАТ предлагает готовые решения для коммунальной энергетики. В сочетании технологии LoRaWAN и облачного сервиса Энергокабинет с легкостью внедряются решения Интернета вещей для РСО, УК/ТСЖ. С минимумом затрат проводится организация учета энергоресурсов и контроля работы оборудования.

## Slide 5
Технология интернета вещей в приборном учете
Технология LoRa
В течение многих лет потенциал Интернета вещей не находил реализации в сборе данных с различных пользовательских устройств из-за таких технических факторов, таких как ограниченный срок действия аккумулятора, возможность передачи информации только на короткие расстояния, высокая стоимость проектов и недостаток необходимых стандартов.
В начале 2015 года компании IBM Research, Semtech и Cisco представили миру новую энергоэффективную сетевую технологию, преодолевшую вышеперечисленные проблемы и получившую название LoRaWAN. Задействуя нелицензированный спектр беспроводного доступа, технология может соединять сенсоры, расположенные на большом расстоянии друг от друга, при этом предлагая длительный срок жизни аккумулятора. Кроме того, не требуется больших инфраструктурных вложений.
Поддержку, развитие и стандартизацию технологии LoRaWAN осуществляет некоммерческая организация LoRa Alliance. Задача LoRa Alliance — объединить аппаратное и программное обеспечение на базе стандарта LoRaWAN
Сенсоры LoRaWAN могут передавать информацию на дистанции 15 км — в малых городах и более 2 км — в плотно застроенных городах, обеспечивая скорость обмена данными от 300 бит/сек до 50 кбит/сек.
Сенсоры требуют мало энергии; многие из них могут бесперебойно функционировать вплоть до 10 лет, питаясь от одной батареи AA.
В свою очередь, ключи шифрования AES128 делают фактически невозможными взлом и прослушивание.

## Slide 6
Архитектура сетей LoRaWAN
Сеть LoRaWAN имеет топологию «звезда» и включает в себя конечные узлы, шлюзы, сетевой сервер и сервер приложений.
Конечный узел осуществляет измерение и управляющие функции. Он содержит набор необходимых датчиков и управляющих элементов.
Шлюз LoRa — базовые станции, принимающее данные от конечных устройств с помощью радиоканала и передающее их в транзитную сеть, в качестве которых могут выступать Ethernet, сотовые сети.
Один LoRa-шлюз допускает обслуживание до пятидесяти тысяч конечных устройств, что достигается за счёт топологии сети, адаптивной скорости передачи данных, временным разделением, частотным разделением каналов.
Сервер сети предназначен для управления сетью: заданием расписания, адаптацией скорости, хранением и обработкой принимаемых данных.
Сервер приложений собирает необходимые данные с конечных узлов и может вести удаленный контроль за их работой.

## Slide 7
Использование технологии LoRaWAN для беспроводного сбора данных

## Slide 8
Cеть LoRaWAN в Екатеринбурге
В 2017 году
развернута сеть LoRaWAN в Екатеринбурге
НПО Карат и ПАО Ростелеком развернули сеть для учета коммунальных ресурсов ОДПУ и ИПУ в зоне покрытия сетью.

## Slide 9
Решение НПО КАРАТ для коммунальной энергетики
«Умные» устройства
Инфраструктура связи
Центр обработки и хранения данных
Отраслевые приложения
Приборы учета марки КАРАТ
собственные разработки и производство
В системах используются
проводные и
беспроводные технологии
Информационная платформа ЭНЕРГОКАБИНЕТ решение в области измерений, профессиональный инструмент для всех участников рынка коммунальной энергетики

## Slide 10
Приборы КАРАТ для сетей LoRaWAN
В экосистеме КАРАТ используются вычислительные устройства марки КАРАТ
Квартирные теплосчетчики КАРАТ-Компакт-2 со встроенным модулем для сети LoRaWAN
Тепловычислители
КАРАТ-306 и КАРАТ-307
со встроенным модулем для сети LoRaWAN
Водосчетчики, дооснащенные модулями КАРАТ-926LW
Обеспечивают подключение различных водосчетчиков к сети LoRaWAN
В 2017 году НПО КАРАТ начал выпуск приборов учета для сетей LoRaWAN
В экосистему КАРАТ могут быть интегрированы приборы и датчики других производителей
Электросчетчики,
датчики давления
оснащенные модулями LoRaWAN сети интегрируются в экосистему КАРАТ

## Slide 11
Приборы КАРАТ для сетей LoRaWAN
В решениях КАРАТ используются вычислительные устройства марки КАРАТ
Квартирные теплосчетчики КАРАТ-Компакт-2 со встроенным модулем для сети LoRaWAN
Тепловычислители
КАРАТ-306 и КАРАТ-307
со встроенным модулем для сети LoRaWAN
В 2017 году НПО КАРАТ начал выпуск приборов учета для сетей LoRaWAN
Модули LoRaWAN для вычислителей передают учетные данные с вычислителей КАРАТ-306, КАРАТ-307 по подсистемам:
- подсистема учета тепловой энергии
- подсистема учета ГВС
- подсистема учета ХВС.
В пакете передаются данные по всем параметрам, содержащимся в архивной записи.
Настройка вычислителя должна быть осуществлена на стандартные схемы учета тепла, потребления ГВС и ХВС.
Передаваемые типы архивных записей: часовой, суточный, месячный, месячный интегратор.
Квартирный ультразвуковой теплосчетчик
КАРАТ-Компакт 2-213-LW с встроенным модулем LoRaWAN передает полную архивную запись,
Передаваемые типы архивных записей: часовой, суточный, месячный, месячный интегратор.

## Slide 12
Интеграция других приборов в экосистему КАРАТ
Водосчетчики, дооснащенные модулями КАРАТ-926LW
Обеспечивают подключение различных водосчетчиков к сети LoRaWAN
В систему КАРАТ могут быть интегрированы приборы и датчики других производителей
Электросчетчики,
датчики давления
оснащенные модулями LoRaWAN сети интегрируются в экосистему КАРАТ
Модуль водосчетчика КАРАТ-926LW передает данные об учтенном объеме жидкости.
Устройство может передавать мгновенные значения интеграторов и архивные записи.
Квартирный счетчик импульсов КАРАТ-927LW передает данные четырех интеграторов нарастающим итогом, или данные по двум интеграторам и флаги состояния датчиков несанкционированного воздействия магнитом.
Устройство может передавать мгновенные значения интеграторов, часовые, суточные и месячные архивные записи.

## Slide 13
Сфера применения систем КАРАТ
Поквартирный учет энергоресурсов в МКД
Общедомовой учет и автоматизированное управление теплопотреблением
Централизованный приборный учет для микрорайона, для муниципальных образований
Централизованное управление инженерной инфраструктурой микрорайона
Двунаправленное взаимодействие
объектов и диспетчерской

## Slide 14
В 2015-2017 гг. НПО КАРАТ выполнял проект «Создание централизованной системы учёта, мониторинга и управления тепловодопотреблением в жилищном фонде г. Братска».
Опыт построения систем с применение радиосети
  Выполнены работы:
  1) Проведена реконструкция систем теплоснабжения с переводом центральной части Братска с открытой на закрытую схему теплоснабжения.
  2) Организован абонентский учет тепловой энергии, холодной и горячей воды - установлены общедомовые узлы учета в 221 доме.
  3) Установлено 232 системы автоматизированного управления тепловодопотреблением в жилых домах.
  4) Организована система диспетчеризации - создана беспроводная система сбора данных с приборов учета и система контроля за работой оборудования.
При организации системы диспетчеризации в г. Братск развернута радиосеть.

## Slide 15
Web-сервис для информационного обеспечения Администрации города и РСО в части учета энергопотребления, контроля параметров теплоносителя и работоспособности оборудования.
Круглосуточный мониторинг 28 параметров
Получение данных с узла автоматического регулирования:
Температура наружного воздуха;
Температура теплоносителя в подающем трубопроводе ГВС;
Неисправность датчиков температуры в отоплении и ГВС;
Авария насосов (основного, резервного системы отопления, систем ГВС. ХВС);
Повышение уровня воды в дренажном приемнике;
Несанкционированное проникновение в помещение ИТП.
Информация с узла учета:
Общее количество потребленной тепловой энергии;
Время работы первичных приборов;
Температура, давление, массовый расход теплоносителя в прямом и обратном трубопроводах;
Объемный расход ГВС (ХВС на нужды ГВС);
Объемный расход и давление ХВС;
ЭНЕРГОКАБИНЕТ в г. Братск

## Slide 16
ЭНЕРГОКАБИНЕТ интегрирует современные решения в области измерений, технологий интернета вещей (IOT) и платформенно-независимого программного обеспечения.
Отраслевое приложение ЭНЕРГОКАБИНЕТ
Информационная платформа ЭНЕРГОКАБИНЕТ – среда для управления энергоданными и автоматизации процессов учета коммунальных ресурсов и услуг.
Профессиональный инструмент для всех
участников рынка энергоресурсов
поддержка взаимодействия участников в рамках процессов сбора данных и обслуживания приборного парка
сбор данных по стандартным каналам связи и генерация отчетности
фиксация данных о жизненном цикле как прибора, так и объекта;
сведение объектового баланса по учитываемым энергоресурсам;
доступ к данным всех участников рынка в соответствии с ролями: УК, РСО, жители.
Работа в любом веб-браузере на любом компьютере, планшете, смартфоне.
Промо-сайт:
www.energo-kabinet.ru

## Slide 17
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
www. karat-npo.com
Научно-Производственное Объединение КАРАТ